| Правила эксплуатации и меры предосторожности Камера рассчитана на непрерывную работу в течение длительного периода времени при соответствии параметров окружающей среды и питающих напряжений указанным в спецификации. Соблюдайте температурный режим, указанный в спецификации. Слишком высокая или слишком низкая температура могут вывести камеру из строя. Обеспечьте хорошую вентиляцию места установки камеры, что бы защитить её от перегрева. Не разбирайте корпус камеры в слишком влажных помещениях. Высокая влажность может повредить микросхемы камеры и как следствие привести к сбоям в работе или выходу из строя. Защитите камеру от сильных ударов. Микросхемы камеры являются хрупкими изделиями и могут быть повреждены сильным толчком. Не подавайте на вход камеры напряжение, отличающееся от указанного в спецификации. Это может привести к выходу камеры из строя. Не допускайте попадания внутрь камеры пыли и грязи. Это может повредить матрицу камеры и привести к искажению изображения. Не направляйте камеру на прямой солнечный свет. Это может повредить матрицу камеры. Обеспечьте надежное крепление камеры к поверхности. | КУПОЛЬНАЯ ВАНДАЛОЗАЩИЩЕННАЯ ЦВЕТНАЯ ВИДЕОКАМЕРА SR-D54V2810P Инструкция по эксплуатации |
| --- | --- |
| Комплект поставки Видеокамера купольная - 1шт Инструкция по эксплуатации - 1шт |  |

| Особенности: Цветная матрица высокого разрешения 1/3" SONY Super HAD 470K Color CCD, 540 ТВЛ. Встроенный цифровой процессор, с функциями: режим день/ночь, режим подавления шумов, режим повышенной чувствительности (до 0,001 Лк) в черно-белом режиме, автоматическое отслеживание баланса белого, фильтры чёткости изображения, яркости/контрастности, усиления. Вандалозащищенный корпус Технические характеристики: SR-D54V2810P ПЗС матрица 1/3" Interline Transfer Type Color CCD (SONY) Кол-во пикселей 795 x 596 (470 000 пикселей) Стандарт PAL Тип развертки 625 Линий 2:1 Чересстрочная Частота развертки 15.625 КГц (Гориз.) / 50 Гц (Верт.) Разрешение 540 ТВЛ по горизонтали Скорость затвора 1/50 ~ 1/100 000 сек.(настраиваемая) Отношение Сигнал/Шум > 50 дБ (АРУ Выкл.) Синхронизация Внутренняя Чувствительность 0.01Лк (Цвет) 0.001 Лк (Ч/б) Баланс белого Автоматический Режим день/ночь Автоматический переход Компенсация фоновой засветки Автоматическая Автоматическая регулировка усиления Встроенная Видеосигнал 1 В (75 Ом Вкл.) Объектив Варифокальный объектив, f=2.8 - 10 мм Питание 12В±10% Постоянного тока Габариты ￠150X100MM Диапазон рабочих температур -40 ~ +50°C | Внешний вид видеокамеры Устройство и принцип работы Видеокамера имеет установленный вариофокальный объектив f=2.8~10мм (F1.2) . Он установлен на максимально широкий угол и настроен на резкость на расстояние 10-20 метров. Видеосигнал формируется в стандарте PAL. Передачу видеосигнала необходимо осуществлять по коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 75 Ом. При нормальных электромагнитных условиях видеосигнал можно передавать на расстояние до 300 метров по коаксиальному кабелю типа RG 59. ВНИМАНИЕ! Неправильное подключение видеокамеры может привести к выходу ее из строя.. |
| --- | --- |
| Настройка и монтаж видеокамеры Снимите прозрачный пластиковый купол и пластиковую вставку Установите камеру в требуемом месте, прикрепив ее к поверхности с помощью саморезов. Для крепления видеокамеры используйте отверстия в основании купола. ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что место установки видеокамеры имеет хорошую вентиляцию и по близости отсутствуют источники тепла, способные вызвать перегрев видеокамеры. Отрегулируйте положение модуля, для получения требуемого изображения. Затяните винты кронштейна, для фиксации положения модуля. Отрегулируйте требуемое фокусное расстояние и резкость с помощью рычажков на объективе видеокамеры. (для в/ф объектива) Установите пластиковую вставку. Убедитесь что объектив находится по центру выреза и вставка не закрывает обзор, попадая в кадр. Установите прозрачный пластиковый купол. Убедитесь в отсутствии пыли и грязи на поверхности купола и объектива. Соедините видеокамеру с цифровым регистратором или монитором, а так же источником питания с помощью кабеля. | Пример расчета фокусного расстояния |