| Правила эксплуатации и меры предосторожности Камера рассчитана на непрерывную работу в течение длительного периода времени при соответствии параметров окружающей среды и питающих напряжений указанным в спецификации. Соблюдайте температурный режим, указанный в спецификации. Слишком высокая или слишком низкая температура могут вывести камеру из строя. Обеспечьте хорошую вентиляцию места установки камеры, что бы защитить её от перегрева. Не разбирайте корпус камеры в слишком влажных помещениях. Высокая влажность может повредить микросхемы камеры и как следствие привести к сбоям в работе или выходу из строя. Защитите камеру от сильных ударов. Микросхемы камеры являются хрупкими изделиями и могут быть повреждены сильным толчком. Не подавайте на вход камеры напряжение, отличающееся от указанного в спецификации. Это может привести к выходу камеры из строя. Не допускайте попадания внутрь камеры пыли и грязи. Это может повредить матрицу камеры и привести к искажению изображения. Не направляйте камеру на прямой солнечный свет. Это может повредить матрицу камеры. Обеспечьте надежное крепление камеры к поверхности. | КОРПУСНАЯ ВИДЕОКАМЕРА ЦВЕТНАЯ SR-C54(А) Инструкция по эксплуатации |
| --- | --- |
| Комплект поставки Видеокамера - 1шт Инструкция по эксплуатации - 1шт | Внешний вид видеокамеры |

| Особенности: Цветная матрица высокого разрешения 1/3" SONY Super HAD 470K Color CCD, 540 ТВЛ. Компенсация задней засветки Регулировка цветовой температуры Регулировка усиления Встроенный микрофон (опция) Технические характеристики: SR-C48(A) ПЗС матрица 1/3" Interline Transfer Type Color CCD (SONY) Кол-во пикселей 795 x 596 (470 000 пикселей) Стандарт PAL Тип развертки 625 Линий 2:1 Чересстрочная Частота развертки 15.625 КГц (Гориз.) / 50 Гц (Верт.) Разрешение 480 ТВЛ по горизонтали Скорость затвора 1/50 ~ 1/100 000 сек.(настраиваемая) Отношение Сигнал/Шум > 50 дБ (АРУ Выкл.) Синхронизация Внутренняя Чувствительность 0.1 Лк Баланс белого Автоматический / ручной Режим день/ночь Автоматический переход Компенсация фоновой засветки Автоматический / ручной Автоматическая регулировка усиления Автоматический / ручной Видеосигнал 1 В (75 Ом Вкл.) Аудиоканал опция Питание 12В±10% Постоянного тока Габариты 130(L)x61(w)x50(H) mm Диапазон рабочих температур -10 ~ +50°C | Function introduction Video output BNC. It is connected with the video in port of the monitor. Power indicating LED. When the LED light is on work, it means that the power is in right normal. DC 12V IN , this port is connected with the DC 12Vcable. Aperture adjusting level: if it is DC auto aperture lens, the level is for adjust the opening or closing speed of the aperture. Lends driving switch : VIDEO/DC Video: If the auto aperture lens is driven by video Signal, please use this pattern. DC: If the auto aperture lens is driven by DC direct signal, please use this pattern. Auto IRIS lens Connector Camera function switch: Auto white balance setting switch(AWB) Auto/ Manual Auto improvement control; setting the AGC maximum and minimum Auto lighting control/electronically lighting control switch .(EE/AI) Light compensation switch: when it is switched, it would adjust the exposure to compensate the backlighting condition. ON: when the backlighting is very strong like spot light. OFF: Normal situation Dusting preventing cover CS ring for C type lens. CS ring for C type lens. Audio output BNC. It is connecter with the audio in port of the monitor. The following installing work should be executed by the qualified Technical person. When using auto aperture lens, please switch To Al; then using fixed or manual aperture lens, please switch 3 to EE. When using video driven lens, please join the cable of the auto aperture lens following the instruction of drawing one. When using the camera, please switch the camera to VIDEO. When using DC drive lens, please join the cable auto aperture lens following the instruction of drawing one. When using the camera, please switch to DC. |
| --- | --- |