| Правила эксплуатации и меры предосторожности Камера рассчитана на непрерывную работу в течение длительного периода времени при соответствии параметров окружающей среды и питающих напряжений указанным в спецификации. Соблюдайте температурный режим, указанный в спецификации. Слишком высокая или слишком низкая температура могут вывести камеру из строя. Обеспечьте хорошую вентиляцию места установки камеры, что бы защитить её от перегрева. Не разбирайте корпус камеры в слишком влажных помещениях. Высокая влажность может повредить микросхемы камеры и как следствие привести к сбоям в работе или выходу из строя. Защитите камеру от сильных ударов. Микросхемы камеры являются хрупкими изделиями и могут быть повреждены сильным толчком. Не подавайте на вход камеры напряжение, отличающееся от указанного в спецификации. Это может привести к выходу камеры из строя. Не допускайте попадания внутрь камеры пыли и грязи. Это может повредить матрицу камеры и привести к искажению изображения. Не направляйте камеру на прямой солнечный свет. Это может повредить матрицу камеры. Обеспечьте надежное крепление камеры к поверхности. | КУПОЛЬНАЯ ВАНДАЛОЗАЩИЩЕННАЯ ЦВЕТНАЯ ВИДЕОКАМЕРА С ИК ПОДСВЕТКОЙ SR-D70V2812IR Инструкция по эксплуатации |
| --- | --- |
| Комплект поставки Видеокамера - 1шт Инструкция по эксплуатации - 1шт |  |

| Особенности: Цветная матрица высокого разрешения и повышенной чувствительности 1/3" SONY ICX673AK EXview HAD Color CCD, 700 ТВЛ. Встроенная ИК подсветка Встроенные функции: AWB, AGC, BLC, ATR, OSD, DNR. Технические характеристики: SR-S70V2810IR ПЗС матрица 1/3" Interline Transfer Type Color CCD (SONY) Кол-во пикселей 795 x 596 (470 000 пикселей) Стандарт PAL Тип развертки 625 Линий 2:1 Чересстрочная Частота развертки 15.625 КГц (Гориз.) / 50 Гц (Верт.) Разрешение 700 ТВЛ по горизонтали Скорость затвора 1/50 ~ 1/100 000 сек.(настраиваемая) Отношение Сигнал/Шум > 65 дБ (АРУ Выкл.) Синхронизация Внутренняя Чувствительность 0.001 Лк Баланс белого Автоматический Режим день/ночь Автоматический переход Компенсация фоновой засветки Автоматическая Автоматическая регулировка усиления Встроенная Дальность ИК подсветки 10-15 метров Видеосигнал 1 В (75 Ом Вкл.) Габаритные размеры ￠149x99мм Объектив вариофакальный , f=2,8-12 мм Питание 12В±10% Постоянного тока Диапазон рабочих температур -10 ~ +50°C Настройка и монтаж видеокамеры Снимите прозрачный пластиковый купол и пластиковую вставку Установите камеру в требуемом месте, прикрепив ее к поверхности с помощью саморезов. Для крепления видеокамеры используйте отверстия в основании купола. ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что место установки видеокамеры имеет хорошую вентиляцию и по близости отсутствуют источники тепла, способные вызвать перегрев видеокамеры. Отрегулируйте положение модуля, для получения требуемого изображения. Затяните винты кронштейна, для фиксации положения модуля. Отрегулируйте требуемое фокусное расстояние и резкость с помощью рычажков на объективе видеокамеры. (для в/ф объектива) Установите пластиковую вставку. Убедитесь что объектив находится по центру выреза и вставка не закрывает обзор, попадая в кадр. Установите прозрачный пластиковый купол. Убедитесь в отсутствии пыли и грязи на поверхности купола и объектива. Соедините видеокамеру с цифровым регистратором или монитором, а так же источником питания с помощью кабеля. | Внешний вид видеокамеры Устройство и принцип работы Видеокамера имеет установленный вариофакальный объектив f=2,8~12мм (F1.2) . Он установлен на максимально широкий угол и настроен на резкость на расстояние 10-20 метров. Видеосигнал формируется в стандарте PAL. Передачу видеосигнала необходимо осуществлять по коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 75 Ом. При нормальных электромагнитных условиях видеосигнал можно передавать на расстояние до 300 метров по коаксиальному кабелю типа RG 59. ВНИМАНИЕ! Неправильное подключение видеокамеры может привести к выходу ее из строя. Пример расчета фокусного расстояния |
| --- | --- |