| Правила эксплуатации и меры предосторожности Камера рассчитана на непрерывную работу в течение длительного периода времени при соответствии параметров окружающей среды и питающих напряжений указанным в спецификации. Соблюдайте температурный режим, указанный в спецификации. Слишком высокая или слишком низкая температура могут вывести камеру из строя. Обеспечьте хорошую вентиляцию места установки камеры, что бы защитить её от перегрева. Не разбирайте корпус камеры в слишком влажных помещениях. Высокая влажность может повредить микросхемы камеры и как следствие привести к сбоям в работе или выходу из строя. Защитите камеру от сильных ударов. Микросхемы камеры являются хрупкими изделиями и могут быть повреждены сильным толчком. Не подавайте на вход камеры напряжение, отличающееся от указанного в спецификации. Это может привести к выходу камеры из строя. Не допускайте попадания внутрь камеры пыли и грязи. Это может повредить матрицу камеры и привести к искажению изображения. Не направляйте камеру на прямой солнечный свет. Это может повредить матрицу камеры. Обеспечьте надежное крепление камеры к поверхности. | КУПОЛЬНАЯ ВАНДАЛОЗАЩИЩЕННАЯ ЦВЕТНАЯ ВИДЕОКАМЕРА С ИК ПОДСВЕТКОЙ SR-S60F36IR Инструкция по эксплуатации |
| --- | --- |
| Комплект поставки Видеокамера купольная - 1шт Инструкция по эксплуатации - 1шт |  |

| Особенности: Цветная матрица высокого разрешения 1/3" SONY ICX639BK EXview HAD Color CCD, 600 ТВЛ. Встроенный цифровой процессор NVP2040 с функциями: AWB, AGC, BLC, DWDR, OSD, DNR. Встроенная ИК подсветка Технические характеристики: SR-S60F36IR ПЗС матрица 1/3" Interline Transfer Type Color CCD (SONY) Кол-во пикселей 795 x 596 (470 000 пикселей) Стандарт PAL Тип развертки 625 Линий 2:1 Чересстрочная Частота развертки 15.625 КГц (Гориз.) / 50 Гц (Верт.) Разрешение 600 ТВЛ по горизонтали Скорость затвора 1/50 ~ 1/100 000 сек.(настраиваемая) Отношение Сигнал/Шум > 54 дБ (АРУ Выкл.) Синхронизация Внутренняя Чувствительность 0.001 Лк Баланс белого Автоматический Режим день/ночь Автоматический переход Компенсация фоновой засветки Автоматическая Автоматическая регулировка усиления Встроенная Видеосигнал 1 В (75 Ом Вкл.) Объектив объектив с фиксированной диафрагмой, f=3.6 мм Дальность ИК подсветки 10-20 метров Питание 12В±10% Постоянного тока Диапазон рабочих температур -40 ~ +50°C | Внешний вид видеокамеры Устройство и принцип работы Объектив с фиксированной диафрагмой и фокусным расстоянием f=3.6мм Видеосигнал формируется в стандарте PAL. Передачу видеосигнала необходимо осуществлять по коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 75 Ом. При нормальных электромагнитных условиях видеосигнал можно передавать на расстояние до 300 метров по коаксиальному кабелю типа RG 59. ВНИМАНИЕ! Неправильное подключение видеокамеры может привести к выходу ее из строя. |
| --- | --- |
| Настройка и монтаж видеокамеры Снимите шар камеры, открутив крепежное кольцо Установите основание камеры в требуемом месте, прикрепив его к поверхности с помощью саморезов. Для крепления используйте монтажные отверстия в основании. ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что место установки видеокамеры имеет хорошую вентиляцию и по близости отсутствуют источники тепла, способные вызвать перегрев видеокамеры. Отрегулируйте положение шара, для получения требуемого изображения. Затяните крепежное кольцо, для фиксации положения камеры. Отрегулируйте требуемое фокусное расстояние и резкость с помощью винтов на лицевой стороне шара. (для в/ф объектива) Убедитесь в отсутствии пыли и грязи на поверхности объектива. Соедините видеокамеру с цифровым регистратором или монитором, а так же источником питания с помощью кабеля. | Пример расчета фокусного расстояния |