| Правила эксплуатации и меры предосторожности Камера рассчитана на непрерывную работу в течение длительного периода времени при соответствии параметров окружающей среды и питающих напряжений указанным в спецификации. Соблюдайте температурный режим, указанный в спецификации. Слишком высокая или слишком низкая температура могут вывести камеру из строя. Обеспечьте хорошую вентиляцию места установки камеры, что бы защитить её от перегрева. Не разбирайте корпус камеры в слишком влажных помещениях. Высокая влажность может повредить микросхемы камеры и как следствие привести к сбоям в работе или выходу из строя. Защитите камеру от сильных ударов. Микросхемы камеры являются хрупкими изделиями и могут быть повреждены сильным толчком. Не подавайте на вход камеры напряжение, отличающееся от указанного в спецификации. Это может привести к выходу камеры из строя. Не допускайте попадания внутрь камеры пыли и грязи. Это может повредить матрицу камеры и привести к искажению изображения. Не направляйте камеру на прямой солнечный свет. Это может повредить матрицу камеры. Обеспечьте надежное крепление камеры к поверхности. | УЛИЧНАЯ ВИДЕОКАМЕРА ЦВЕТНАЯ С ИК ПОДСВЕТКОЙ SR-N70F36IR Инструкция по эксплуатации |
| --- | --- |
| Комплект поставки Видеокамера - 1шт Инструкция по эксплуатации - 1шт |  |

| Особенности: Цветная матрица высокого разрешения 1/3" SONY ICX673AK EXview HAD Color CCD, 700 ТВЛ. Встроенная ИК подсветка на 25 метров Корпус – влаго и вандалозащищенный черно-белый режим для условий низкой освещенности Встроенные функции: AWB, AGC, BLC, ATR, OSD, DNR. Технические характеристики: SR-N70F36IR ПЗС матрица 1/3" Interline Transfer Type Color CCD (SONY) Кол-во пикселей 795 x 596 (470 000 пикселей) Стандарт PAL Тип развертки 625 Линий 2:1 Чересстрочная Частота развертки 15.625 КГц (Гориз.) / 50 Гц (Верт.) Разрешение 700 ТВЛ по горизонтали Скорость затвора 1/50 ~ 1/100 000 сек.(настраиваемая) Отношение Сигнал/Шум > 65 дБ (АРУ Выкл.) Синхронизация Внутренняя Чувствительность 0.001 Лк Баланс белого Автоматический Режим день/ночь Автоматический переход Компенсация фоновой засветки Автоматическая Автоматическая регулировка усиления Встроенная Дальность ИК подсветки 20-30метров Видеосигнал 1 В (75 Ом Вкл.) Габаритные размеры ￠86x60мм Объектив объектив с фиксированной диафрагмой, f=3.6 мм Питание 12В±10% Постоянного тока Диапазон рабочих температур -40 ~ +50°C | Внешний вид видеокамеры Устройство и принцип работы Объектив с фиксированной диафрагмой и фокусным расстоянием f=3.6мм Видеосигнал формируется в стандарте PAL. Передачу видеосигнала необходимо осуществлять по коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 75 Ом. При нормальных электромагнитных условиях видеосигнал можно передавать на расстояние до 300 метров по коаксиальному кабелю типа RG 59. ВНИМАНИЕ! Неправильное подключение видеокамеры может привести к выходу ее из строя. |
| --- | --- |
| Устранение неисправностей: Неисправность Что делать Нет видео на экране монитора Проверьте камеру и напряжение. Проверьте полярность напряжения. Проверьте контакт видеокабеля. Изображение на экране тусклое Проверьте чистоту объектива. Если грязный, то очистите объектив мягкой и чистой тканью. Изображение более тускло ночью, чем в дневное время. Если нет фокуса, то отрегулируйте его в дневное время. Широкие чёрные полосы и шум на экране Проверьте силовую мощность адаптера. Если мощность меньше чем 300 мА., то замените на адаптер с большим значением по мощности. |  |