| Правила эксплуатации и меры предосторожности Камера рассчитана на непрерывную работу в течение длительного периода времени при соответствии параметров окружающей среды и питающих напряжений указанным в спецификации. Соблюдайте температурный режим, указанный в спецификации. Слишком высокая или слишком низкая температура могут вывести камеру из строя. Обеспечьте хорошую вентиляцию места установки камеры, что бы защитить её от перегрева. Не разбирайте корпус камеры в слишком влажных помещениях. Высокая влажность может повредить микросхемы камеры и как следствие привести к сбоям в работе или выходу из строя. Защитите камеру от сильных ударов. Микросхемы камеры являются хрупкими изделиями и могут быть повреждены сильным толчком. Не подавайте на вход камеры напряжение, отличающееся от указанного в спецификации. Это может привести к выходу камеры из строя. Не допускайте попадания внутрь камеры пыли и грязи. Это может повредить матрицу камеры и привести к искажению изображения. Не направляйте камеру на прямой солнечный свет. Это может повредить матрицу камеры. Обеспечьте надежное крепление камеры к поверхности. | ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВИДЕОКАМЕРА ЦВЕТНАЯ SR-B48F36 Инструкция по эксплуатации |
| --- | --- |
| Комплект поставки Видеокамера - 1шт Кронштейн – 1 шт Инструкция по эксплуатации - 1шт |  |

| Особенности: Цветная матрица стандартного разрешения Корпус миниатюрный влагозащищенный 1/3" SONY Super HAD Color CCD, 420 ТВЛ. фильтры четкости изображения, яркости/контрастности, усиления. Технические характеристики: SR-B48F36 ПЗС матрица 1/3" Interline Transfer Type Color CCD (SONY) Кол-во пикселей 537(H)x597(V) (440 000 пикселей) Стандарт PAL Тип развертки 625 Линий 2:1 Чересстрочная Частота развертки 15.625 КГц (Гориз.) / 50 Гц (Верт.) Разрешение 480 ТВЛ по горизонтали Скорость затвора 1/50 ~ 1/100 000 сек.(настраиваемая) Отношение Сигнал/Шум > 50 дБ (АРУ Выкл.) Синхронизация Внутренняя Чувствительность 0.01 Лк Баланс белого Автоматический Режим день/ночь Автоматический переход Компенсация фоновой засветки Автоматическая Автоматическая регулировка усиления Встроенная Видеосигнал 1 В (75 Ом Вкл.) Объектив объектив с фиксированной диафрагмой, f=3.6 мм Питание 12В±10% Постоянного тока Диапазон рабочих температур -10 ~ +50°C | Внешний вид видеокамеры Устройство и принцип работы Объектив с фиксированной диафрагмой и фокусным расстоянием f=3.6мм Видеосигнал формируется в стандарте PAL. Передачу видеосигнала необходимо осуществлять по коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 75 Ом. При нормальных электромагнитных условиях видеосигнал можно передавать на расстояние до 300 метров по коаксиальному кабелю типа RG 59. ВНИМАНИЕ! Неправильное подключение видеокамеры может привести к выходу ее из строя. |
| --- | --- |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ Зафиксируйте камеру на кронштейне Кронштейн входит в комплект. Пользователи могут установить камеру с кронштейном на столе, потолке, стене и т.д. Проверьте правильность подключения видеокабеля и кабеля питания: Питание - только 12В постоянного тока Видео - установите переключатель импеданса монитора в стандартное положение 75 Ом. Если картинка выглядит стертой, возможно установлены более высокие значения, в этом случае проверьте положение переключателя импеданса монитора. Отрегулируйте желаемую картинку, поворачивая и наклоняя камеру. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | Пример расчета фокусного расстояния |