## КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА

## ЦВЕТНАЯ

## SR-D57V3838P

Инструкция по эксплуатации

| Технические характеристики: | SR-D57V3838P |
| --- | --- |
| ПЗС матрица | 1/3 Sony Super HAD Color CCD |
| Кол-во пикселей | 537(H)x597(V) (440 000 пикселей) |
| Стандарт | PAL |
| Разрешение | 650 ТВЛ по горизонтали |
| Скорость затвора | 1/50 ~ 1/100 000 сек.(настраиваемая) |
| Отношение Сигнал/Шум | > 50 дБ (АРУ Выкл.) |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Чувствительность | 0.001 Лк |
| Баланс белого | Автоматический |
| Режим день/ночь | Механический фильтр, авто/ручной |
| Компенсация фоновой засветки | Автоматическая |
| Автоматическая регулировка усиления | Встроенная |
| Видеосигнал | 1 В (75 Ом Вкл.) |
| Объектив | объектив вариофокальный, f=5 - 60 мм |
| Габариты | 138х212мм |
| Питание | 12В±10% Постоянного тока, 1800 мА |
| Диапазон рабочих температур | -10 ~ +50°C, IP66 |

Комплект поставки:

Видеокамера – 1 шт

Кронштейн – 1 шт

Инструкция по эксплуатации – 1шт

1.Установка

- Присоедините кабель к порту 485 PTZ камеры

- Присоедините питание

- После включения контроллер отобразит A001 или P001

- «A» означает адрес команды, 001 – значение адреса.

- «Р» означает номер установок, 001 – значение.

2. Управление PTZ камерой

- При нажатии кнопки CAM на экран выведется сообщение типа «A001»,  «А» - означает адрес, последующие три цифры – собственно значение. Для выбора другого адреса используйте цифровые кнопки, если значение больше 9, нажмите кнопку -/--  и вводите адрес.

- Кнопкой  С можно удалить последний введенный номер.

- Если вы вводите номер 1, то  адрес протокола Pelco-D также 1, и ID адрес 1

- Настройка адреса

- Если использовать протокол Pelco-P, то ID будет введенный номер плюс 1, т.е. если вы введете 1, номер ID протокола Pelco-P будет 2 (некоторые устройства работают через адрес протокола, другие через номер ID)

- При нажатии кнопки SHUT на экране выведется сообщение типа «P001».  Это номер сохраненных настроек. Номера изменяются таким же образом как и адреса. При вводе определенного номера настройки изменятся в соответствии с сохраненным шаблоном.

- При нажатии кнопки SPEED на экране выведется сообщение типа "S-63”. Это установленная скорость. Значения изменяются от 1 до 63 (максимум).

- При нажатии кнопки «HOME» на экран выведется сообщение «HOME», это набор базовых настроек. Чтобы сбросить настройки нажмите в этом меню PRESET, DELETE

- При нажатии кнопки A или B на экран выведется сообщение «Lt-A» или «Lt-B». Данная функция позволяет задать допустимый диапазон номерных значений для сохранения настроек. Чтобы сбросить настройки нажмите в этом меню PRESET, DELETE

- При удержании кнопки PRESET в течение 3 секунд на экране отобразится «Set-». В данном меню Вы можете ввести номер для предсохраненных настроек. Для подтверждения ввода нажмите Enter. Если в данном меню нажать кнопку SETUP вы перейдете в меню настройки камеры, где можете задать адрес и протокол камеры. Если нажать кнопку ALARM, вы перейдете в меню настройки тревоги, где сможете задать адрес (только для моделей с поддержкой функции тревоги).

- Если удерживать кнопку DELETE в течение 3 секунд отобразится «CLr-». Если вы хотите удалить какую-то определенную сохраненную настройку, введите её номер и подтвердите нажатие кнопки ENTER

- Если нажать кнопку DISP выведется сообщение «UD 18». Это означает, что версия прошивки – 18.

- Если нажать эту кнопку повторно выведется сообщение «d=24», это означает текущий адрес протокола. Первая буква – это тип протокола, «d» означает Pelco-D, «P» означает Pelco-P. Последние две цифры означают скорость передачи «12» означает 1200 бод, 24 – 2400 бод, 48 – 4800 бод, 96 – 9600 бод.

- Если нажать кнопку DISP три раза на экране отобразится «H 128», это адрес тревоги.  Данная опция применима только для модели PTC-101S (с поддержкой режима тревоги)

- Соответственно, если отображается «P-96» то скорость 9600 бод по протоколу Pelco-P

- При нажатии кнопки SETUP на экран выведется сообщение «d=24» или «P=96». Вы перейдете в меню настройки протоколов. Левая или правая стрелка позволяет изменить протокол, стрелки вверх или вниз изменяют скорость. Для сохранение настройки нажмите ENTER.

- Для разных адресов можно настраивать разливные протоколы. К примеру для адреса 1 можно установить протокол Pelco-D при скорости 2400 бод, а для адреса 2 – Pelco-P 9600 бод. Если в меню настройки зажать кнопку С на 10 секунд все настройки протоколов и скорости сбросятся.

3. Как настроить траекторию движения камеры.

При однократном нажатии кнопки PATTERN на экран выведется «PStA», это означает, что вы в меню настройки движения камеры. В данном режиме введите номер положения к которому вы хотите перейти. К примеру, вы можете задать положения 6,  2, 3, 8 и камера сохранит данный маршрут. Вы можете настраивать (ускорять или замедлять) скорость перемещения между положениями камеры и длительность задержки на одном положении. По умолчанию скорость настроена на максимальную и задержка составляет 8 секунд. Нажмите PATTERN ещё раз, выведется сообщение «PSt0», теперь вы можете настроить маршрут:

Как настроить маршрут (варианты)

- Нажмите кнопку RUN, на экране будет «PrUN». Это режим движения. Если вы нажмете RUN ещё раз, камера остановится. Если оставить камеру в режиме движения, после следующего включения она будет постоянно перемещаться.

- Команда 247 позволяет включать режим движения.

- Однократное нажатие команды Pelco RUN включает авто-движение, повторное – отключает.

Если вы включите режим автоматического движения – включение и отключение камеры не сбросят эту настройку. Используйте следующие методы для отключения

- Нажмите кнопку RUN в режиме движения, на экране будет «PrUN». Режим движения отключится.

- Команда 248 позволяет выключать режим движения

- Однократное нажатие команды Pelco RUN выключает авто-движение.

- Команда 240 сбрасывает все настройки

По умолчанию авто-движение отключено.

4. Кнопки управления

- Протокол по умолчанию:

- Протокол: Pelco-D

- Скорость: 2400 бод

- Кнопки ↑↓←→ управляют движением камеры.

- Кнопка ENTER останавливает движение, а также используется для подтверждения введенных команд.

- Цифровые клавиши 0-9 используются для ввода численных значений.

- С – удаляет неверно введенную цифру

- -/-- используется для переключения режимов ввода цифр. В стандартном режиме можно ввести только 0-9, в расширенном – от 10 до 255.

- В любом режим по нажатию ESC вы вернетесь в начальное меню (ввод адреса)

# Text boxes

2. Закрепите камеру

1.Установите кронштейн

2. Настройка протокола

Адрес изменяется в диапазоне от 1 до 6.

Переключатель в положении ON – адрес 1, в положении ВЫКЛ – 2-6.

Для протокола Pelco-D это адрес протокола, такой же нужно настроить в регистраторе. Для Pelco-P номер протокола  это номер адреса плюс 1еса  плюс 1.

На нижней панели будет стикер, уберите его. Вы найдете переключатель, с его помощью можно настроить протокол и скорость соединения

- Снимите камеру с крепления

3. Поворачивайте камеру против часовой стрелки до щелчка

2. Установите камеру

1.Установите крепление

2. Настройка протокола

Настройка адерса (Переключатели 1-6)

Адрес изменяется в диапазоне от 0 до 63.

Переключатель в положении ON – адрес 1, в положении ВЫКЛ – 0. Пример: адрес 01 – переключатель 1 – вкл, остальные – выкл.

Установка протокола (переключатель 9)

Для протокола Pelco-D переключатель 9 – выкл. Для Pelco-P  - переключатель 9 – вкл.

Включение балансного сопротивления (переключатель 0)

Переключатель в положении вкл – балансное сопротивление 120 Ом подключено.

Установка скорости обмена данными (переключатели 7-8)

3. Поворачивайте камеру против часовой стрелки до щелчка